## Slide 1: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
Тренинг
Версия 1.0/09.20
© ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ, 2019
© ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ, 2020, с изменениями

## Slide 2: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
Цель производственного анализа - своевременное реагирование на отклонения, возникающие в ходе выполнения плана производства с целью минимизации потерь
Производственный анализ (ПА) – инструмент Бережливого производства, направленный на своевременное получение точных данных о ходе выполнения плана производства на любом из этапов изготовления продукции, оперативное выявление отклонений и реагирование на проблемы.
Задачи производственного
анализа:
Мониторинг выполнения плана/сменного задания
на рабочем месте/
участке/подразделении
Фиксирование отклонений, раннее обнаружение проблем в процессе производства с целью их оперативного решения
1
2
3

## Slide 3: ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Производственный анализ (ПА) – оценка выполнения производственного плана и выявление причин, повлекших его отклонения
Бланк ПА – разработанная форма для ведения ПА, учитывающая особенности производства
Требуемый темп производства (выпуска) – количество учётных единиц продукции (изделий, партий и т.п.), запланированных к производству в расчетный интервал времени (час, смену, сутки, месяц и т.п.)
Мощность рабочего места – производительность оборудования с учетом допустимых технических характеристик применяемого оборудования и квалификации персонала
Время такта — интервал времени, устанавливающий темп выпуска единицы заказанной продукции, соответствующий потребительскому спросу
А
а

## Slide 4
СТРУКТУРА БЛАНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО АНАЛИЗА

## Slide 5
ВАРИАНТЫ ПА ПО ТЕМПУ ВЫПУСКА И ТИПУ ПРОИЗВОДСТВ
> 1 шт/час
< 1 шт/час
< 1 шт/смена
Длительность цикла – до 8 часов
Выпуск одного продукта
Выпуск нескольких продуктов
Длительный цикл производства
Темп выпуска
Тип производства
Вариант ПА
На основе времени цикла
На основе темпа выпуска
На основе мощности РМ
Разделение задания на элементы
1
2
3
4

## Slide 6
ВАРИАНТЫ ПА
Выпуск одного продукта с темпом больше 1 шт./час
1

## Slide 7
ВАРИАНТЫ ПА
Выпуск одного продукта с темпом больше 1 шт./час
2

## Slide 8
ВАРИАНТЫ ПА
Многономенклатурное производство с темпом больше 1 шт./час
3

## Slide 9
ВАРИАНТЫ ПА
Темп производства меньше 1 шт./час
4

## Slide 10
ВАРИАНТЫ ПА
Темп производства меньше 1 шт./смена
4

## Slide 11: ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО АНАЛИЗА
  В шаблон бланка ПА внести:
    Наименование продукта
    Оборудование
    Исполнитель
В случае неизменного темпа на длительные периоды графа «План» может быть заполнена предварительно.
В случае частых корректировок сменного задания графа «План» заполняется вручную в начале смены.
1
2
3
4
5
    Количество строк в бланке ПА сделать в соответствии с количеством периодов времени
    Требуемый темп выпуска
    Суточная потребность
    Промежутки времени
5
4
2
6
3
1
6

## Slide 12
план | факт | отклонение
КАК ЗАПОЛНЯТЬ ЯЧЕЙКИ
20
80
Данные за час
Данные накопительным итогом с начала смены

## Slide 13
ПЛАН НА СМЕНУ
УСЛОВИЯ
1
ЗАДАЧА
2
Рассчитайте требуемый темп выпуска
Составьте план выпуска продукции на смену
10 мин
Продолжительность смены – 8 часов:
с 07:00 до 15:00
Продолжительность перерывов – 10/10/40 минут
Количество смен в сутках – 1
Количество рабочих дней в месяц – 20
Потребность клиента – 16800 изделий/мес.

## Slide 14: ФИКСИРОВАНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
    Причины простоя
    Принятые меры
  В бланк ПА внести:
    Фактические данные
    Отклонения
4
3
2
1
1
2
3
4

## Slide 15
план | факт | отклонение
КАК ЗАПОЛНЯТЬ ЯЧЕЙКИ
20
80
15
65
-5
-15
Данные за час
Данные накопительным итогом с начала смены

## Slide 16
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
УСЛОВИЯ
1
ЗАДАЧА
2
Укажите в бланке выполнение плана и отклонения
Возможно ли выполнить сменный план? За счет чего?
Какие меры необходимо принять?
10 мин
В третий час смены – отклонение от плана составило -30%. Причина – внезапная поломка станка (ремонт, замена детали станка).
В четвертый час смены – отклонение от плана составило -20%. Причина – устранение последствий случайного разлива СОЖ.

## Slide 17
Примеры ООО ТД «Комфорт»

## Slide 18
Примеры ООО «ДСТ-Урал»

## Slide 19: СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ ПА. ПЕЧАТНЫЙ БЛАНК
Преимущества:
Располагается на рабочем месте
Содержит необходимую информацию
Возможность закрепления ответственности
Длительное хранение информации
Сохраняет исправления
Оптимальный формат для изучения и начального освоения ПА
Не требует значительных инвестиций
Не требуется копирование данных

## Slide 20: СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ ПА. МЕЛОВАЯ ИЛИ МАРКЕРНАЯ ДОСКА
Преимущества:
Крупный размер
Не требует бланков
Формат может быть легко изменен
Легко обновляется
Не требует значительных инвестиций

## Slide 21: ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

## Slide 22: СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ ПА. MES-СИСТЕМА
Преимущества:
Контроль в режиме реального времени
Не требует дополнительной обработки данных для визуализации и анализа
Не требует дополнительного места хранения информации (архивов, стеллажей и т.п.)
Отсутствуют риски, связанные с неправильным вводом информации (или ошибки расчета)

## Slide 23: ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

## Slide 24: Спасибо за участие!